LEDbow GS – průhledná LED obrazovka

Reklama venku, přestože je uvnitř.

Vypnutá LED obrazovka					Zapnutá LED obrazovka

LED obrazovka LEDbow GS je revolučním řešením, nesrovnatelným s jakoukoli jinou zobrazovací technologií, určeným pro reklamu a architekturu. I když je obrazovka umístěna uvnitř budovy, výsledný efekt je stejný, jako kdyby byla umístěna na fasádě.

Klíčové vlastnosti:

• Vysoká průhlednost i průsvitnost - podle rozteče pixelů dosahuje průsvitnost až 80%. Pokud LED obrazovka svítí, není poznat, že je průhledná, pokud nesvítí, není vidět, že tam je. Instalace LED obrazovky LEDbow GS nijak nemění vnější tvář budovy ani nijak neomezuje provoz uvnitř.

• Špičkový design a nízká hmotnost -  LED moduly mají tloušťku pouhých 8mm a plošnou hmotnost do 12kg/m2. Nijak významně tedy skleněné plochy nezatěžují. Napájecí zdroje s řídící elektronikou jsou umístěny pod nebo nad LED obrazovkou v zakázkově vyráběných boxech. Jejich umístění a design je závislý na přání zákazníka a je navržen tak, aby nijak nerušil prostor uvnitř budovy.

• Snadná instalace i údržba – pro instalaci není zapotřebí jakýkoli zásah do budovy. Žádné stavební úpravy, žádný nepořádek, žádné přerušení provozu budovy. Instalace je srovnatelná s instalací řezané či tištěné lepené reklamy. LED moduly jsou na sklo lepeny speciálním UV lepidlem, jehož vytvrzení nezabere více než 10s. Lepidlo je naprosto čiré a nevydává žádný zápach. Po odmontování není sklo nijak porušeno, lepidlo nezanechává žádné stopy. Veškerý servis LED obrazovky se provádí jen zevnitř budovy. Mytí oken je možné po snadném odšroubování LED modulů z úchytů nalepených na sklo.

• Formát a rozlišení na míru – díky unikátní technologii výroby je možné se vždy přizpůsobit přesně rozměrům skel tak, aby nevznikaly žádné zbytečné mezery. Speciální software umožňuje přesné definování síly rámů oken a mezer mezi skly tak, aby jimi nebyl výsledný obraz nijak narušován. Celá obrazovka se tváří jako by byla i za těmito rámy a mezerami.

• Široké možnosti využití – vývěsní štíty, reklamní obrazovky ve výlohách, citylighty, zastávky MHD, nádražní budovy, letištní haly, obchodní centra, kancelářské budovy  – zkrátka všude, kde je alespoň část budovy zasklena. Provedení nemusí být jen čiré, ale dostupné jsou všechny odstíny šedé až po černou – pak je LED obrazovka LEDbow GS plně srovnatelná s běžnými LED obrazovkami. Neprůhledné provedení může být vhodné například pro citylighty, zasklené výklenky, vitríny a další místa, kdy není průhlednost žádoucí.

• Žádná povolení – vzhledem k umístění uvnitř budovy, navíc pouze lepením, není k instalaci zapotřebí povolení stavebního úřadu.

´

Černé provedení LED modulu LEDbow GS

Instalace LED obrazovky LEDbow GS 1468 o velikosti 56m2 na Václavském Náměstí v Praze

LEDbow GS – skutečně průhledná

Při svítících plochách průhlednost neruší a LEDbow GS se chová jako jakákoli jiná LED obrazovka

Pohled zezadu na nainstalovanou LED obrazovku  LEDbow GS